# Text boxes

ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛАЗЕРТАГ»

ПАСПОРТ

Игровой комплект

Универсальная точка

«Хамелеон»

# Смоленск

Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45 – 65%.

Хранить оборудование только в заряженном состоянии (в идеале – при номинальном напряжении аккумулятора).

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.

На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ.

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!

С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «LASERWAR» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.

- Правила эксплуатации

1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С. Избегайте попадания влаги внутрь девайса. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.

Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий.

2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в игровом комплекте Универсальная точка «Хамелеон» используются литиевые аккумуляторы. Для их подзарядки необходимо использовать только зарядные устройства серии Li+.

В первую очередь необходимо подключить зарядное устройство к девайсу, а затем – к сети.

Процесс подзарядки можно контролировать при помощи специального индикатора. Если аккумулятор разряжен – светодиод горит красным цветом; по окончании процесса подзарядки цвет свечения меняется на зеленый.

Внимание! Подзаряжать девайс необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°С в течение не более 2-х часов.

6

7

- Описание и работа

  - Устройство

Корпус универсальной точки «Хамелеон» выполнен из ударопрочного пластика черного цвета, имеет цилиндрическую форму. На верхнем основании находятся цифровое табло, значки «Боезапас», «Здоровье», «Радиация» и «Аномалия», 3 ИК-излучателя и 1 ИК-приемник. На корпусе находятся 3 ИК-излучателя, антивандальный замок, управляющая кнопка и гнездо зарядки. Последнее оснащено резиновой заглушкой на хлястике.

Универсальная точка поддерживает 4 типа импульсов: «радиация» (отбирает жизни у игроков), «лечение» (восстанавливает здоровье полностью, как аптечка), «пополнение БК» (восполняет запасы патронов) и «аномалия» (организаторы смогут выбрать любую из списка более чем 20 команд через лазертаг-конфигуратор).

Доступно 3 вида сценария, редактировать параметры которых можно в режиме админа или через лазертаг-конфигуратор.

Устройство универсальной точки «Хамелеон» представлена на Рис. 1.

Условия гарантии:

1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.

2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.

3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:

- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;

- механического повреждения;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;

- деятельности животных;

- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;

- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);

- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.

4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.

3

10

Рисунок 1

1 — гнездо зарядки

2 — ИК-приемник

3 — ИК-излучатели

4 — цифровое табло

5 — управляющая кнопка

Уважаемый Покупатель!

ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

4

9

- Контактная информация

Официальный сайт:

www.laserwar.ru

Электронная почта:

info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

Skype:

info-laserwar.ru

support-laserwar.ru               Дата покупки: _______________

_____________________

М.П.                                          подпись

  - Изменение ТТХ игрового комплекта

Для настройки универсальной точки «Хамелеон» необходимо войти в режим администратора. Для этого нужно включить девайс, удерживая зажатой управляющую кнопку.

Все настройки задаются при помощи этой же кнопки. Игрокам доступны 3 вида сценария, каждый из которых настраиваться по нескольким параметрам. Основной принцип настройки: параметры переключаются по кругу внутри сценария. Переход к следующему параметру возможен после удержания управляющей кнопки более 3-х секунд. При паузе в 5 секунд устройство переключается на редактирование номера сценария. По прошествии 10 секунд измененные данные сохранятся в памяти устройства, точка оповестит об этом коротким звуковым сигналом.

Задать настройки также можно при помощи программы лазертаг-конфигуратора LASERWAR.

  - Подготовка к работе

Поворотом ключа включаем универсальную точку — услышим звуковой сигнал. На цифровом табло будет указан номер сценария. Запустить игру можно при помощи управляющей кнопки или с любого пульта LASERWAR. Игра будет выстраиваться в зависимости от того, какой сценарий задан настройками.

8

5

- Назначение

Игровой комплект Универсальная точка «Хамелеон» - это дополнительное устройство, предназначенное для игры в лазертаг.

- Технические характеристики

| Масса | 0,620 кг |
| --- | --- |
| Высота | 165 мм |
| Диаметр основания | 125 мм |
| Количество ИК-излучателей | 6 |
| Тип аккумулятора | Li; 7,4 V; 2200 mAh |
| Тип зарядного устройства | Автоматическое, Li+ |
| Время автономной работы | До 36 ч. |

- Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Универсальная точка | шт. | 1 |
| 2. | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)

| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| --- | --- |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |

11

2