# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛАЗЕРТАГ»

Кит-набор 
для модернизации контрольных точек

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смоленск

1. Описание

Кит-набор является дополнением для модернизации Умной контрольной точки (УКТ) для проведения соревнований по спортивному лазертагу, а также использования в различных клубных игровых сценариях.

2. Область применения

Кит-набор для модернизации контрольных точек позволяет собрать комплект радиоуравляемых контрольных точек. Помогает инструктору или судье контролировать время захвата, запускать девайсы в игру после окончания раунда или менять цвет точки при нечестной игре одной из команд.

3. Комплект поставки

- Пульт управления	- 1 шт.

- Радиомодуль	- 3 шт.

- Паспорт изделия	- 1 шт.

4. Основные технические данные

| Размеры, мм | 51х185х28 |
| --- | --- |
| Тип используемого аккумулятора | LiPo |
| Емкость аккумулятора | 2200 mAh |
| Тип зарядного устройства | Smart Li+ |
| Дальность, м | 60 |
| Масса, кг | 0,336 |

5. Устройство

Устройство состоит из пульта управления и трех радиомодулей, устанавливаемых внутрь корпуса умных контрольных точек и обеспечивающих динамическое управление и параметрами.

6. Инструкция по применению

Функции пульта. Вертикальные ряды кнопок (см. на рис.1) соответствуют каждый точкам 1-3. Цвета на кнопках соответствуют цветам команд, в которые можно «окрасить» точку. Четвертый ряд кнопок с номерами 1-3, каждая из кнопок запускает перезапуск точек (команда новая игра), кнопка All перезапускает все 3 точки одновременно. Индикация на дисплее - обратный отсчет времени по каждой из точек, по умолчанию 2 минуты (для спортивных соревнований согласно регламенту). Пульт также принимает состояния точек, то есть при захвате точки одной из команд пульт отображает актуальное состояние на одном из световых индикаторов, расположенных над дисплеем, также меняется время удержания точки на экране.

Рис.1 Внешний вид устройства

7. Подключение

Подключение модулей при покупке кит-набора (Рис.2):
У модуля есть 3 вывода: красный провод +7.4в к основной плате УКТ. Черный провод – 7.4в к основной плате УКТ. Желтый провод к сигнальному контакту TSOP на основной плате.

2

3

Рис.2 Подключение радиомодуля

8. Контактная информация

# Официальный сайт:

www.laserwar.ru

# Электронная почта:    Дата покупки: _________________________

info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

# Skype:

# info-laserwar.ru

support-laserwar.ru

______________________________________

Правила эксплуатации оборудования

1. Погодные условия. В процессе производства оборудование тестируется на работоспособность при различных погодных условиях. Несмотря на это, мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С.

Что нужно знать при эксплуатации игровых комплектов при неблагоприятных погодных условиях?

Самое главное - избегайте попадания влаги внутрь устройства. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.

2. Источник питания. В качестве источника питания в игровом комплекте  используются литиевые аккумуляторы емкостью 2.2 Ah

Для зарядки аккумуляторов необходимо использовать зарядное устройство серии Li+ и Smart Li+

Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от + 18°С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 – 65%.

На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия 14 ДНЕЙ. Данные комплектующие являются расходными материалами.

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!

5

4

Уважаемый покупатель!

ООО «Лазертаг» приветствует Вас и благодарит за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность что приобретённое Вами изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течении 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны серийный номер изделия и дата его покупки, подтверждённые сервисного центра.

2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «Лазертаг», или её Официального Дилера.

3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:

- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;

- механического повреждения;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;

- деятельности животных;

- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;

- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);

- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.

4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)

| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| --- | --- |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |

7

6