# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛАЗЕРТАГ»

ПАСПОРТ

Шок-браслет «Адреналин»

# Смоленск

# 2022

2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в шок-браслете «Адреналин» используются литий-полимерный аккумулятор емкость 1.5 Ah. Для его подзарядки необходимо использовать зарядное устройство с микро-USB разъемом.

Если аккумулятор разряжен – светодиод быстро мигает красным цветом;

Процесс подзарядки можно контролировать при помощи специального индикатора на браслете.

- низкий заряд мигает красным

- мигает желтый 30-50% заряда

- мигает зеленым 50-90%

- горит зеленый заряд 100%

Внимание! Подзаряжать устройство необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°С в течение не более 180 минут.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации устройств «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать оборудование при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.

На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ.

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется! С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «LASERWAR» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.

- Контактная информация

Официальный сайт:

www.laserwar.ru

Электронная почта:

info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

Skype:

info-laserwar.ru

support-laserwar.ru

_____________________

М.П.                                       подпись

Дата покупки: _______________

6

7

- Описание и работа

  - Устройство

Шок-браслет «Адреналин» представляет собой устройство, смонтированное в пластиковом корпусе с ремешком для закрепления на руке. Ремешок имеет токопроводящие вставки для контакта с рукой игрока. Браслет коннектится с датчиками поражения и при попадании генерирует чувствительный импульс в руку игрока. Технология воздействия аналогична хорошо известным миостимуляторам и безопасна для играющих, однако не рекомендуется людям, имеющим проблемы со здоровьем.  Прибор имеет три уровня воздействия – минимальный, средний и максимальный. Степень воздействия выбирает сам игрок.

На корпусе браслета имеется гнездо зарядки микро-USB, индикаторный светодиод и кнопка выбора режимов.

Включается/выключается устройство длительным (более 10 сек) нажатием на кнопку.

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)

| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| --- | --- |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |
| Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра | Дата:__________________ Выполненные работы: _____________________________________________________________________ Печать сервисного центра |

3

10

  - Изменение ТТХ игрового комплекта

Браслет настраивается в автономном режиме ДО установки связи с повязкой, после установки соединения режим настройки недоступен. Нажимаем многофункциональную кнопку три раза, индикатор показывает уровень мощности: зелёный самый слабый, однократное нажатие переключает на следующий режим, жёлтый – средний, красный – самый жёсткий уровень мощности. После настройки 5 секунд горит цветом уровня.

  - Подготовка к работе

Включите браслет длительным нажатием кнопки, после чего перейдите в режим настройки тройным нажатием. Выберите необходимый уровень мощности импульсов. Мы рекомендуем начать с минимального (зеленого) уровня и после пробной игры выставить требуемый уровень по вашим ощущениям. После настройки браслета поднесите его к повязке и убедитесь в установлении связи между ними по световому индикатору. Напоминаем, что в меню настройки повязки должен быть активирован слот для подключения дополнительного устройства. После установки соединения повязка-браслет на дисплее повязки появится значок подключенного девайса.

Теперь наденьте браслет на запястье и плотно застегните ремешок. Все, можно играть.

После игры отключите браслет длительным нажатием на кнопку.

Условия гарантии:

1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.

2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.

3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:

- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;

- механического повреждения;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;

- деятельности животных;

- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;

- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);

- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.

4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.

4

9

- Правила эксплуатации

При эксплуатации устройства следует обращать внимание на необходимость соблюдения правил эксплуатации и бережного отношения к оборудованию. Если в процессе использования устройство попало под действие влаги, это может привести к выходу из строя электроники – его необходимо незамедлительно просушить.

Хранить оборудование в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45 до 65%.

Хранить оборудование только в заряженном состоянии (при номинальном напряжении аккумулятора).

1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С. Избегайте попадания влаги внутрь устройства. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.

Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий.

Уважаемый Покупатель!

ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

8

5

- Назначение

Шок-браслет «Адреналин» – наша новинка для тех, кто хочет добавить перчика в обычные лазертаг-баталии. Пока устройство совместимо только с оборудованием 11 поколения, поскольку лишь в Альфатаге зарезервированы каналы для сопряжения дополнительных устройств с повязкой или жилетом. Браслет коннектится с датчиками поражения и при попадании генерирует чувствительный импульс в руку игрока. Технология воздействия аналогична хорошо известным миостимуляторам и безопасна для играющих, однако не рекомендуется людям, имеющим проблемы со здоровьем.

- Технические характеристики

| Масса | 0,1 кг |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный 1.5 ah |
| Тип зарядного устройства | Микро-USB |
| Время автономной работы | до 4-6 ч. |

- Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шок-браслет | шт. | 1 |
| 2. | Паспорт изделия | шт. | 1 |

11

2