9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Техническая поддержка осуществляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленск.

10. Контактная информация

Официальный сайт:

www.laserwar.ru

Электронная почта:

info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

Skype:

info-laserwar.ru

support-laserwar.ru

_________________________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛАЗЕРТАГ»

Пульт дистанционного управления 
Smart Nano

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смоленск

1. Описание

Пульт дистанционного управления Smart Nano имеет 5 кнопок для управления лазертаг оборудованием во время игры.

2. Область применения

Устройство предназначено для дистанционного управления лазертаг оружием и используется в организации спортивных мероприятий, тактических тренировок, корпоративных и развлекательных мероприятий.

3. Комплект поставки

- Пульт дистанционного управления Smart Nano	- 1 шт.

- Паспорт изделия	- 1 шт.

4. Основные технические данные

| Длина, мм | 70 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 50 |
| Толщина, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 3 |
| Масса, г | 40 |

5. Устройство

Пульт дистанционного управления Smart Nano выполнен в пластиковом корпусе черного цвета.

Основной корпус представляет собой конструктив, в котором установлен элемент питания, узлы управления, элементы крепления модулей. На корпусе расположены ИК излучатель, светодиоды и кнопки управления.

6. Техническое обслуживание

Для нормальной работы оборудования необходимо бережно относиться ко всем элементам комплекта. Избегать загрязнения и повреждения ИК излучателя. Не допускать попадания влаги внутрь корпуса. Своевременно менять элемент питания. Избегать ударов.

7. Инструкция по применению

Основные функции пульта дистанционного управления Smart Nano: «Задать цвет команды», «Пуск/Пауза», «Убить игрока», «Огонь по своим FF on/off», «Мощность выстрела 49/99» и «Очистка статистики», «Новая игра», «Отложенный старт», «Реанимация» и «Аномалия (х2 здоровья)».

Четыре кнопки отвечают за выбор команды, а нажатие красной кнопки с треугольным логотипом LASERWAR приводит выбранную команду в действие. Выбор команды осуществляется многократным нажатием на одну из четырех кнопок. Цвет индикатора рядом с кнопкой выбора покажет выбранную команду. Применение команды происходит по нажатию «треугольника».

Схема выбора команд приведена на рисунке (порядок цветов сверху вниз красный-синий-зеленый-желтый).

Пульт отключается автоматически через 1 минуту после последнего нажатия клавиши. Его также можно отключить нажатием на любую кнопку в течение 2 сек.

8. Изменение ТТХ «Пульт Nano»

Изменение ТТХ для данного устройства не предусмотрено.